## Slide 1: Digital Circuits
Nhóm 12

## Slide 2
Digital circuits
Là các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn để xử lý hoặc lưu trữ các tín hiệu kỹ thuật số.

## Slide 3
Digital circuits
Có hai giá trị: 0 hoặc 1,
tương ứng với hai trạng thái logic: sai hoặc đúng.
Digital
: Đúng
: sai

## Slide 4
cơ sở của các thiết bị

## Slide 5
Ứng dụng
Mạch IC
Mã hoá và giải mã
…

## Slide 6
Ứng dụng
Kết hợp với:
      IOT (Internet Of Thing)
      AI (Artificial Intelligence)
      ML (Machine Learning)
      VR (Virtual Reality)
      …

## Slide 7
tiềm năng
Tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới mẻ, tiện ích và đột phá.
Đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường như an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, giao thông, v.v.

## Slide 8: Đại số Boolean & Cổng logic

## Slide 9: Đại số Boolean
Đại số Boolean hay đại số Boole được phát minh bởi nhà toán học Anh George Boole(1815-1864).
Đại số Boolean là một cấu trúc đại số thao tác với các biến luận lý nhị phân (biến luận lý)
Biến luận lý chỉ mang giá trị 1 (TRUE) hoặc 0 (FALSE).
Các phép toán logic cơ bản trong đại số Boolean:
AND(.) OR(+) NOT(-) (‘)

## Slide 10: Bảng chân trị
A | B | A AND B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | A OR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | (NOT A)
0 | 1
1 | 0
A | 
0 | 1
1 | 0

## Slide 11: Độ ưu tiên của các phép toán
Biểu thức được tính từ trái sang phải.
Biểu thức trong ngoặc đơn được đánh giá trước.
Thứ tự ưu tiên của các phép toán : NOT > AND > OR
Ví dụ: Y = A + B.

## Slide 12: Các tiên đề của đại số Boolean
Tiên đề 1: A = 0 khi và chỉ khi A không bằng 1
A = 1 khi và chỉ khi A không bằng 0
Tiên đề 2: Phần tử đồng nhất
x + 0 = x
x . 1 = x
Tiên đề 3: Tính giao hoán
x + y = y + x
x . y = y . x

## Slide 13: Các tiên đề của đại số Boolean
Tiên đề 4: Tính kết hợp
Tiên đề 5: Tính phân phối
Tiên đề 6: Tính bù

## Slide 14: Tính đối ngẫu của hàm Boolean
Đại số Boolean mang tính đối ngẫu
Đổi AND thành OR và OR thành AND
Đổi 0 thành 1 và 1 thành 0
 | Cột 1 | Cột 2 | Cột 3
Dòng 1 | 1 + 1 = 1 | 1 + 0 = 0 + 1 = 1 | 0 + 0 = 0
Dòng 2 | 0 . 0 = 0 | 0 . 1 = 1 . 0 = 0 | 1 . 1 = 1
Ví dụ :
x . (y + z) = x . y + x . z
đối ngẫu
x + yz = (x + y)(x + z)

## Slide 15: Các định lý của đại số Boolean

## Slide 16: Hàm Boolean
Kết hợp các biến, hằng số, toán tử, dấu ngoặc tạo thành 1 biểu thức boole
Vd: x + yz
Kết hợp theo thứ tự 1 tên hàm, 1 dấu bằng và cuối cùng là 1 biểu thức boole sẽ cho chúng ta đc 1 hàm boolean ( hàm boolean dạng chuẩn). Giá trị của hàm Boolean có thể là 0 hoặc 1
Ví dụ: f(x,y,z) = x + yz

## Slide 17: Phần bù
Sử dụng định lí De morgan
Ví dụ

## Slide 18: Phần bù
Lấy đối ngẫu và lấy bù các biến
Đổi AND thành OR và OR thành AND
Đổi 0 thành 1 và 1 thành 0
Ví dụ:
F = x . y +
Lấy đối ngẫu : (x + y) . (
Bù các biến = ( . ( x + y + )

## Slide 19: Biểu diễn hàm Boolean
Bảng trạng thái
Bảng trạng thái gồm các cột, liệt kê giá trị (trạng thái) mỗi biến theo từng cột và giá trị hàm theo một cột riêng (thường là bên phải bảng).
Bảng trạng thái còn được gọi là bảng sự thật hay bảng chân trị.
Số hàng của bảng là , n là số các biến nhị phân được sử dụng trong hàm

## Slide 20: Biểu diễn hàm Boolean
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 21: Biểu diễn hàm Boolean
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
f(x,y,z) = x + yz

## Slide 22: Biểu diễn hàm Boolean
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
f(x,y,z) = x + yz

## Slide 23: Biểu diễn hàm Boolean
Rõ ràng, trực quan. Sau khi xác định các giá trị biến vào có thể tìm được giá trị đầu ra nhờ bảng trạng thái. + Để giải quyết bài toán ở dạng logic thì sử dụng bảng trạng thái là hữu ích nhất. Do vậy, trong quá trình thiết kế mạch số việc đầu tiên nên làm là lập bảng trạng thái. Nhược điểm chủ yếu của bảng trạng thái là sẽ phức tạp nếu số biến quá nhiều, không thể dùng các công thức và định lý để tính toán.

## Slide 24: Biểu diễn hàm Boolean
Bài tập: Lập bảng chân trị từ biểu thức
F = C +
B | C | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
F =
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 25: Biểu diễn hàm Boolean
Bài tập: Lập bảng chân trị từ biểu thức
F = (A + B)(AC + A) + A(B + BC)
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 26: Biểu diễn hàm Boolean
Dạng chính tắc của hàm Boolean
Hạng tích (minterm): ký hiệu mi , với i = 0 đến 2n -1, là các tổ hợp gồm tích các biến, trong đó:
Giá trị ‘1’ được biểu diễn bằng nguyên biến (biến trực tiếp)
Giá trị ‘0’ được biểu diễn bằng đảo biến (biến phủ định)
Hạng tổng (Maxterm): ký hiệu Mi , với i = 0 đến 2n -1, là các tổ hợp gồm tổng các biến, trong đó:
Giá trị ‘0’ được biểu diễn bằng nguyên biến (biến trực tiếp)
Giá trị ‘1’ được biểu diễn bằng đảo biến (biến phủ định)
Mối quan hệ giữa minterm và Maxterm:

## Slide 27: Biểu diễn hàm Boolean

## Slide 28: Biểu diễn hàm Boolean
Một biểu thức n biến luôn có thể biểu diện dưới 2 dạng
Dạng tuyển (tổng các tích – SOP(sum of product)): Mỗi số hạng là một hạng tích hay minterm (mi).Mà tại đó tổ hợp hàm Boolean có giá trị là 1
Dạng hội (tích các tổng – POS(product of sum)): Mỗi thừa số là một hạng tổng hay Maxterm (Mi).Mà tại đó tổ hợp hàm Boolean có giá trị là 0

## Slide 29: Biểu diễn hàm Boolean

## Slide 30: Biểu diễn hàm Boolean
Ví dụ: Cho bảng chân trị hàm f
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Biểu diễn dưới dạng tổng các tích - SOP
Các minterm tương ứng là:
x x.y. x.y.z
Sau đó lấy tổng(OR) của tất cả các minterm ta được biểu thức hàm f
f(x,y,z) = + + x. + x.y. + x.y.z
= 001 + 011 + 100 + 110 + 111 (Đang cơ số 2 bấm máy đổi sang cơ số 10 trong trường hợp không biết được m bao nhiêu)
=
=

## Slide 31: Biểu diễn hàm Boolean
Ví dụ: Cho bảng chân trị hàm f
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Biểu diễn dưới dạng tích các tổng - POS
f(x,y,z) = (x + y + z)(x + (
Các Maxterm tương ứng là
(x + y + z) (x + (
Sau đó, lấy tích (AND) của tất cả các Maxterm này, ta được biểu thức hàm f
f(x,y,z) = (x + y + z)(x + (
= 000 . 010 . 101
=
=

## Slide 32: Biểu diễn hàm Boolean
Bt: Tính biểu thức hàm f (x,y,z) = x.y + z dưới dạng tổng các tích
f(x,y,z) = x.y + z
= x.y( + z) + ( + x).(y + ).z
= x.y. + x.y.z + z + y.z + x.z + x.y.z
= x.y + x.y.z + z + .y.z + x.z
= 110 + 111 + 001 + 011 + 101
= + =

## Slide 33: Biểu diễn hàm Boolean
Bt: Tính biểu thức f(x,y,z) = (x + y)(x + ) dưới dạng tích các tổng
f(x,y,z) = (x + y)(x + )
= (x + y + z)(x + y.+ )
= (x + y + z)(x + y + )(x + y + )(x + + )
= (x + y + z)(x + y + )(x + + )
= 000 . 001 . 011
=

## Slide 34: Tối thiểu hóa hàm Boolean
Là đưa hàm Boolean về dạng biểu diễn đơn giản nhất sao cho biếu thức có chứa ít nhất các thừa số và mỗi thừa số chứa ít nhất các biến, mạch logic thực hiện có chứa ít nhất các vi mạch số.
Phương pháp sử dụng phương pháp đại số.Áp dụng các định lí tiên đề các luật để tối thiểu hàm boolean đến mức thấp nhất.

## Slide 35: Tối thiểu hóa hàm Boolean
Vd:
f(x,y,z) = x + y + xy
= x(1 + y) + yz’
= x + y
F = C +
= C +
= = 1

## Slide 36: Cổng logic
Là những thiết bị điện tử rất nhỏ bé, có ít nhất 1 ngõ vào nhưng chỉ có duy nhất 1 ngõ ra, các giá trị vào hoặc ra chỉ có thể nhận một trong hai giá trị là 1 hoặc 0.
Cổng còn thường được gọi là:
–Mạch logic bởi nó thực hiện các phép tính đại số logic.
–Phần tử ra quyết định (decision making element)
Chính các cổng tạo nên cơ sở phần cứng của tất cả các loại máy tính.

## Slide 37: Các cổng logic cơ bản

## Slide 38: Một số cổng ghép thông dụng

## Slide 39: Sự đa năng của cổng NAND và cổng NOR
Từ cổng NAND có thể tạo ra các cổng NOT,AND,OR

## Slide 40: Sự đa năng của cổng NAND và cổng NOR
Từ cổng NOR có thể tạo ra các cổng NOT,AND,OR

## Slide 41: Các IC của cổng logic
Cổng NOT
Cổng AND
Cổng OR

## Slide 42: Các IC của cổng logic
Cổng NAND
Cổng NOR

## Slide 43: Mạch logic
Bài tập:
Xây dựng 1 mạch logic từ biểu thức
F = + B
F =

## Slide 44: Mạch logic
Tìm biểu thức logic của mạch logic

## Slide 45: Mạch logic
Đơn giản mạch

## Slide 46: Rút gọn biểu thức
Sau khi rút gọn được biểu thức ta sẽ thu được mạch logic mới

## Slide 47: Mạch logic
Đơn giản mạch

## Slide 48: Bản đồ Karnaugh

## Slide 49: Bản đồ Karnaugh
(K-map) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực thiết kế mạch điện tử và lý thuyết hệ thống logic số.
Được đặt tên theo nhà toán học người Mỹ Maurice Karnaugh.
Vai trò quan trọng trong việc thiết kế và tối ưu hóa hệ thống logic số vì nó giúp biểu diễn và quản lý các hàm logic Boolean một cách trực quan và hiệu quả.

## Slide 50
Một số lý do
K-map quan trọng
trong thiết kế mạch điện tử

## Slide 51
K-map
Biểu diễn trực quan
Tối ưu hóa hàm logic
Dễ thực hiện
Giảm lỗi và xác thực
Tiết kiệm thời gian và tài nguyên

## Slide 52
Cách biểu diễn
hàm logic Boolean trên K-map
Bước 1
Xác định số biến đầu vào và tạo bản đồ Karnaugh phù hợp
Bước 2
Tạo bản đồ Karnaugh và đánh số các ô
Bước 3
Điền giá trị hàm logic vào các ô tương ứng
Bước 4
Nhóm các ô có giá trị 1 lại với nhau

## Slide 53
Giữa 2 hàng, cột liền kề không được thay đổi quá 1 bit

## Slide 54
Cách biểu diễn
hàm logic Boolean trên K-map
Bước 1
Xác định số biến đầu vào và tạo bản đồ Karnaugh phù hợp
Bước 2
Tạo bản đồ Karnaugh và đánh số các ô
Bước 3
Điền giá trị hàm logic vào các ô tương ứng
Bước 4
Nhóm các ô có giá trị 1 lại với nhau

## Slide 55
Bước 5
Viết hàm logic sau khi tối ưu hóa
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
C
A | B | C | Y
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
Vùng khoanh phải theo qui tắc:
2n
Hình vuông hoặc là hình chữ nhật
Chọn vùng lớn nhất: n sẽ là số biến mất đi của vùng
22 = 4
21 = 2

## Slide 56
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
C
Cơ số 1: Tổng của các tích
Cơ số 0: Tích của các tổng
Y = AB + C

## Slide 57
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
AB
C
f(A,B,C) = C + AB

## Slide 58
Ứng dụng của K-map
Thiết kế mạch điện tử
Tối ưu hoá hàm logic
đảm bảo tính đúng đắn

## Slide 59
Ứng dụng của K-map
Chưa tối ưu hoá
Đã tối ưu hoá
Tối ưu hoá hàm logic

## Slide 60
Ứng dụng cụ thể của K-map
Mạch điều khiển
Mạch điểu khiển tốc độ động cơ motor 12V
Thiết kế mạch : mạch tổng hợp, bộ xử lý tín hiệu số, và các mạch điều khiển…

## Slide 61
Ứng dụng cụ thể của K-map
Thiết bị viễn thông
Thiết kế thiết bị viễn thông: router, modem,….
K-map

## Slide 62
Ứng dụng cụ thể của K-map
Truyền thông không dây
tối ưu hóa việc mã hóa và giải mã tín hiệu, quyết định định tuyến, quản lý tài nguyên truyền thông, và cải thiện hiệu suất mạng không dây

## Slide 63
Mạch tích hợp
IC (Integrated circuit)
những linh kiện điện tử có lõi làm bằng vật liệu bán dẫn Silicon (Si) và Germanium (Ge)
Hiểu đơn giản, vi mạch là mạch điện tử rất nhỏ được đóng gói thành một linh kiện hoàn chỉnh.

## Slide 64
Cấu tạo

## Slide 65: LÕI (CORE)
Thành phần thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm

## Slide 66: LÕI (CORE)
Thành phần tích cực: diodes, transistor, NMOS, PMOS,...

## Slide 67: CHÂN (PIN) ; VỎ
Chân chip (PIN hoặc LEAD) là vật liệu dẫn điện được kết nối đến lõi thông qua các dây dẫn điện. Các dây này thường làm bằng vàng.
Vỏ là thành phần bao bọc và cố định lõi, dây dẫn và các chân, được làm bằng vật liệu cách điện như nhựa, gốm, thủy tinh,...

## Slide 68
Phân loại vi mạch
Một cách phân loại phổ biến dựa trên mật độ tích hợp là dựa vào số lượng transistor hoặc CMOS hoặc số cổng (gate) có trong vi mạch

## Slide 70
Phân loại vi mạch
Một cách phân loại phổ biến thứ 2 là dựa trên loại tín hiệu mà vi mạch đó có thể xử lý là tín hiệu số (digital) hay tín hiệu tương tự (analog). Theo cách phân loại này, vi mạch được chia làm 3 nhóm là

## Slide 71: Vi mạch số (Digital IC)
Notes: Vi mạch số (Digital IC) xử lý các tín hiệu rời rạc dựa trên mức logic, 0 và 1, hoặc cạnh chuyển của tín hiệu, cạnh lên và cạnh xuống. Các vi mạch điển hình là các vi mạch cổng logic như AND, OR, đảo, các mạch đếm, MUX, ... Các thành phần chính của vi mạch này là các cổng logic, Flip-Flop, Latch, ...

## Slide 72: Vi mạch tương tự (Analog IC)
Notes: Vi mạch tương tự (Analog IC) xử lý các tín hiệu liên tục dựa trên thuộc tính tần số, điện áp, dòng điện, của tín hiệu ... Các thành phần chính là các transistor, điện trở, tụ điện, cuộn cảm, ... Các chip điển hình là mạch khuếch đại thuật toán OP-AMP, chip ổn áp,...

## Slide 73: Vi mạch tín hiệu hỗn hợp (Mixed-signal IC)
Notes: Vi mạch tín hiệu hỗn hợp (Mixed-signal IC) là chip tích hợp cả thành phần xử lý tín hiệu số và tín hiệu tương tự ví dụ như chip vi điều khiển MCU có tích hợp các bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự/số ADC.

## Slide 74
TẦM QUAN TRỌNG

## Slide 75
Notes: viết tắt của Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC là máy tính điện tử đầu tiên được sử dụng cho mục đích chung, chẳng hạn như giải quyết các vấn đề về số. Nó được phát minh bởi John Presper Eckert và John Mauchly tại Đại học Pennsylvania, để phục vụ cho Phòng thí nghiệm nghiên cứu đạn đạo của quân đội Hoa Kỳ.
Đây là chiếc máy tính đầu tiên có khả năng lập trình. Đây là phát minh đột phá trong thời kỳ này, nó có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn 1000 lần so với những chiếc máy tính trước đó. ENIAC cũng chính là cỗ máy được sử dụng để tính toán chế tạo bom Hydrogen.

## Slide 76
ENIAC chiếm diện tích khoảng 167m² và bao gồm gần 20.000 ống chân không, 1.500 rơle, 10.000 tụ điện và 70.000 điện trở. Hệ thống sử dụng 200 kilowatt điện, nặng hơn 30 tấn và có giá khoảng $487.000.
ENIAC thực hiện được 5000 phép tính trên giây (bằng cách sử dụng 18000 ống chân không), điện năng tiêu thụ khoảng 140kW, trọng lượng 30 tấn.
Notes: ENIAC được xây dựng bắt đầu vào năm 1943 và nó chính thức hoàn thành vào năm 1946. Mặc dù chưa hoàn thành cho đến khi kết thúc Thế chiến II, nhưng ENIAC đã giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến chống lại phát xít Đức.
Năm 1953, Tập đoàn Burroughs đã xây dựng bộ nhớ lõi từ để thêm vào ENIAC. Đến năm 1956,
Trong Thế chiến II, quân đội Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho dự án ENIAC với chi phí vào khoảng 500.000 USD (tương đương với 8 triệu USD bây giờ). ENIAC đã có những đóng góp không nhỏ cho khoa học của Mỹ và thế giới. Nhờ có nó mà các nhà khoa học đã phát triển những công nghệ mới, phục vụ cho những mục đích mới, tiêu biểu là chương trình Apollo và đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA. Đồng thời, ENIAC đã đặt nền móng cho sự phát triển của các máy tính hiện đại.

## Slide 81
Tăng tốc độ, hiệu suất xử lý
Giảm giá thành chip
Nền tảng xây dựng các thiết bị, linh kiện máy tính nhỏ gọn
Giúp nhân loại bước gần hơn tới kỷ nguyên số - AI

## Slide 82
Bộ ghép kênh (mux)
Thiết bị có nhiều đầu vào và đầu ra một dòng
Thời tăng lượng dữ liệu có thể được gửi qua mạng trong một thời gian nhất định

## Slide 83
Công tắc đa vị trí 1 cực.
Ví dụ đơn giản về mạch không điện tử.
Được sử dụng rộng rãi và áp dụng vào chuyển mạch tốc độ cao trong mạch điện tử.
Bộ ghép kênh

## Slide 84
Trong các ứng dụng kỹ thuật số, bộ ghép kênh được xây dựng từ tiêu chuẩn cổng logic.

## Slide 85
  Bộ ghép kênh 2-1 ( 1 dòng chọn )
  Bộ ghép kênh 4-1 ( 2 dòng chọn )
  Bộ ghép kênh 8-1 ( 3 dòng chọn )
  Bộ ghép kênh 16-1 ( 4 dòng chọn )
  Các loại bộ ghép kênh

## Slide 86
  Bộ ghép kênh 2-1
Bảng sự thật

## Slide 87
  Bộ ghép kênh 4-1
Bảng sự thật

## Slide 88
  Bộ ghép kênh 4-1
Bảng sự thật

## Slide 89
  Bộ ghép kênh 8-1
Ngoài bộ ghép kênh 8-1 thông thường chúng ta còn có thể ghép bộ 4-1 và 2-1

## Slide 90
  Ưu điểm
Giảm chi phí
Ít phức tạp
Nhiệt độ tốt hơn
Khả năng ghép kênh có thể được mở rộng để chuyển đổi tín hiệu âm thanh, tín hiệu video, v.v.

## Slide 91
  Ưu điểm
Cải thiện độ tin cậy nhờ MUX (giảm số lượng kết nối có dây)

## Slide 92
  Nhược điểm
Tăng độ trễ trong cổng chuyển đổi và tín hiệu I/O

## Slide 93
  Nhược điểm
Các cổng có thể được sử dụng đồng thời có những hạn chế
Việc chuyển đổi các cổng có thể được xử lý bằng cách thêm độ phức tạp của phần sụn
Việc kiểm soát bộ ghép kênh có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các cổng I / O bổ sung.

## Slide 94: Bộ phân kênh (demux)
Thiết bị có một đầu vào và nhiều đường ra
Được sử dụng để gửi tín hiệu đến một trong nhiều thiết bị

## Slide 95: Bộ phân kênh
bộ tách kênh 1-2 (1 dòng chọn)
bộ tách kênh 1-4 (2 dòng chọn)
bộ tách kênh 1-8 (3 dòng chọn)
bộ tách kênh 1-16 (4 dòng chọn)

## Slide 96
Bộ phân kênh 1-4 (2 dòng chọn)
0
1
0
1

## Slide 97
Bộ phân kênh 1-8 (3 dòng chọn)

## Slide 98
Bộ phân kênh 1-8 (3 dòng chọn)

## Slide 99: Mạch cộng
Mạch điện tử thực hiện việc cộng số.
Trong máy tính hiện đại phép cộng nằm bên trọng đơn vị xử lý số luận lý (ALU).

## Slide 100
Được sử dụng để tính toán các địa chỉ, chỉ số bảng,
toán tử tăng và giảm, và các toán tử tương đương.
Mặc dù bộ cộng có thể được xây dựng cho nhiều kiểu số, như Số thập phân mã hóa nhị phân hay excess-3, các bộ cộng thông dụng hoạt động trên số nhị phân.

## Slide 101
Mạch cộng bán phần
phép cộng 1 bit
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
phép cộng 2 bit
0 + 0 = 00
0 + 1 = 01
1 + 0 = 01
1 + 1 = 10

## Slide 102
Mạch cộng bán phần

## Slide 103
Mạch cộng toàn phần
Sự khác biệt so với bán phần
Bộ cộng toàn phần có ba ngõ vào và hai ngõ ra.

## Slide 104
Cin: số dư của phép tính trước
Mạch cộng toàn phần

## Slide 105
Sơ đồ đơn giản của bộ cộng đầy đủ 1 bit
Mạch cộng toàn phần

## Slide 106
Thực hiện cộng các bit cao hơn ví dụ như cộng 2 số 4 bit chúng ta sẽ ghép nối nối tiếp 4 bộ cộng 1 bit gồm 4 tầng.
Mạch cộng toàn phần

## Slide 107: MẠCH GIẢI MÃ - MÃ HOÁ

## Slide 108
Mã hoá và giải mã trong mạch điện tử số là gì?
Là quá trình biến đổi và trích xuất thông tin từ dạng tín hiệu số một cách hiệu quả

## Slide 109
Mã hoá
Là quá trình biến đổi thông tin từ
dạng ban đầu thành một dạng tín hiệu số

## Slide 110
Mã hoá
Mục tiêu
giảm kích thước
Bảo mật thông tin
Chuẩn hoá dữ liệu

## Slide 111: Mạch mã hoá
Khi có 1 đường ở ngõ vào ở trạng thái tích cực thì sẽ tạo ra 1 số nhị phân tương ứng ở các ngõ ra
m <= 2n

## Slide 112: Mạch mã hoá
m <= 2n
m = 3, 4 thì n = 2
m = 5, 6, 7, 8 thì n = 3
m = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thì n = 4

## Slide 113: Mạch mã hoá
Bảng trạng thái

## Slide 114: Mạch mã hoá

## Slide 115: Mạch giải mã
2n = m
Mạch giải mã 2 đường sang 4 đường
Mạch giải mã 3 đường sang 8 đường
Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường

## Slide 116: Mạch giải mã
Bảng trạng thái
Bảng trạng thái

## Slide 117: Mạch giải mã

## Slide 118
Mạch flip-flop
Mạch có khả năng lật lại trạng thái ngõ ra tuỳ theo sự tác động thích hợp của ngõ vào
Kí hiệu mạch flip-flop
Chân Ck có thể tác động mức thấp hay mức cao tuỳ vào cấu trúc bên trong của từng IC FF.
VD. IC 74112 chỉ có một cách tác động là xung Ck tác động theo cạnh xuống

## Slide 119
Mạch flip-flop
Ứng dụng quan trọng
Bộ nhớ
Đồng bộ hoá dữ liệu
Điều khiển thời gian
Xây dựng các bộ đếm
Lưu trữ trạng thái hệ thống

## Slide 120
SR Flip-flop
Là mạch lưu trữ dữ liệu trong điện tử kỹ thuật số
Set (đặt) và Reset (xóa)
Có thể dễ dàng dẫn đến trạng thái không ổn định nếu không được sử dụng cẩn thận

## Slide 121
SR Flip-flop
Hoạt động bằng cách lưu trữ một trạng thái hoặc giá trị ổn định trong một hệ thống điện tử kỹ thuật số
Tín hiệu đồng hồ đảm bảo việc đặt và xóa chỉ xảy ra tại những điểm cụ thể trong chu kỳ đồng hồ.

## Slide 122
Mạch D Flip-flop
Mạch JK Flip-flop
Mạch T Flip-flop
Vì dễ dàng gặp trạng thái không ổn định, dẫn đến sự xuất hiện

## Slide 123
Mạch JK Flip-flop
Là một loại flip-flop cung cấp tính năng đa dạng hơn so với mạch lật SR (Set-Reset) thông thường
Giải quyết một số vấn đề liên quan đến mạch lật SR, đặc biệt là trạng thái không xác định

## Slide 124
Mạch JK Flip-flop

## Slide 125
Mạch D Flip-flop
Mạch JK Flip-flop
Mạch T Flip-flop
Vì dễ dàng gặp trạng thái không ổn định, dẫn đến sự xuất hiện

## Slide 126
Mạch T Flip-flop
Thường được sử dụng để thực hiện hoặc giữ trạng thái đảo ngược của mạch lật (flip-flop) hiện tại
Nó cung cấp tính năng toggle (đảo) trạng thái của đầu ra mà không cần đến các đầu vào Set và Reset như trong mạch lật SR hoặc J-K

## Slide 127
Mạch T Flip-flop

## Slide 128
Mạch D Flip-flop
Mạch JK Flip-flop
Mạch T Flip-flop
Vì dễ dàng gặp trạng thái không ổn định, dẫn đến sự xuất hiện

## Slide 129
Mạch D Flip-flop
Hoạt động như một bộ lưu trữ 1-bit dữ liệu
Có khả năng lưu trữ trạng thái trạng thái "1" hoặc "0"

## Slide 130
Mạch D Flip-flop
Điểm mạnh
Có khả năng đồng bộ hóa trạng thái lưu trữ với tín hiệu đồng hồ

## Slide 131
Mạch D Flip-flop

## Slide 132
Mạch tuần tự
Mạch tuần tự là mạch có trạng thái ngõ ra không những phụ thuộc vào tổ hợp các ngõ vào mà còn phụ thuộc vào trạng thái ngõ ra trước đó.Ta nói mạch tuần tự có tính nhớ.
Phần tử cơ bản cấu tạo thành mạch tuần tự là các flip flop.

## Slide 133
Mạch chốt sr
-Mạch chốt là mạch có thể cài lại, giữ lại trạng thái logic ngõ vào
-Có 2 dạng mạch chốt SR:
+Mạch chốt có ngõ vào tác động mức cao
+Mạch chốt có ngõ vào tác động mức thấp
Set (đặt) và Reset (xóa)

## Slide 134
Mạch chốt SR ngõ vào tát động mức cao
- Khi R=S=0 (cả 2 ngã vào đều không tác động), ngã ra không đổi trạng thái.
- Khi R=0 và S=1 (ngã vào S tác động), chốt được Set (tức đặt Q+=1).
- Khi R=1 và S=0 (ngã vào R tác động), chốt được Reset (tức đặt lại Q+=0).
- Khi R=S=1 (cả 2 ngã vào đều tác động), chốt rơi vào trạng thái cấm

## Slide 135
Mạch chốt SR ngõ vào tát động mức thấp
- Khi R=S=0 (cả 2 ngã vào đều tác động),mạch chốt rơi vào trạng thái cấm.
- Khi R=0 và S=1 (ngã vào R tác động), chốt được Reset (tức đặt Q+=1).
- Khi R=1 và S=0 (ngã vào S tác động), chốt được Set (tức đặt lại Q=1).
- Khi R=S=1 (cả 2 ngã vào đều không tác động), ngõ ra không thay đổi trạng thái

## Slide 136
Ứng dụng
Mạch chốt như tên gọi của nó được sử dụng nhiều trong các hệ thống số cần chốt hay đệm dữ liệu trước khi được xử lý điều khiển hay truyền nhận. Ngoài ra nó còn được sử dụng làm mạch chống dội và mạch tạo dạng sóng vuông.
Mạch bhi báo động khi tia sáng bị cắt

## Slide 137
Mạch chốt d
Mạch chốt D hoạt động giống FF D, chỉ khác ở điểm ngã vào xung đồng hồ CK được thay bằng ngã vào cho phép G, và tác động bằng mức chứ không bằng cạnh